| ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – požadavky na technické parametry zařízení |
| --- |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky |
| Název | „Hardware pro Disaster Recovery Test“ |
| Kód akce | A426 + A428 |

| Parametr | Minimální požadavky | Splněno (ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |
| Model |  |  |
| P/N |  |  |
| Provedení | server pro osazení do standardního 19" racku velikost 2U |  |
| CPU | 2x procesor nejnovější generace minimálně 12Core na CPU a frekvencí 2.7 GHz minimální výkon dle benchmarku SPEC CPU2017 CINT2017 Base result minimálně 9.52 CFP2017 Base result minimálně 112 pro potřeby DRT musí být CPU schopno provozovat aplikace jež v současnosti běží na CPU Xeon E5-2650 v4 12C |  |
| RAM | minimálně 512GB DDR4 operační paměti TruDDR4 rychlost paměťových modulů minimálně 2933MHz |  |
| HDD/SSD | minimálně 14 x 3,5“ HDD/SSD z toho 2 x SSD 3.5" minimálně o velikosti 480GB Hot Swap v RAID 1 pro chod systému minimálně 12 x 2TB 7.2K SATA Hot Swap HDD pro datový prostor v RAID 5 |  |
| Raid řadič | 12Gb interní RAID řadič osazený do dedikovaného interního slotu podpora RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 minimálně 8GB Flash Cache |  |
| LAN | minimálně 2x 10 Gb Ethernet integrovaný na základní desce s SFP+ moduly včetně minimálně 2x 5 m propojovací kabely pro konektivitu k CISCO SG350XG-24F |  |
| FC | osazeno minimálně 1 x FC HBA dua l - port kompatibilní s QLogic stávajícími FC HBA v PCIe |  |
| Napájení | plně redundantní výkon zdroje musí zabezpečit chod serveru bez degradace výkonu |  |
| Správa serveru | vzdálené správa s dedikovaným vlastním portem a možností převzít plně vzdálené ovládání serveru možnost přesměrování management portu pomocí NSCI na jinou síťovou kartu možnost vzdáleného mountování ISO image možnost sdílet jednu virtuální konzoli až šesti uživateli podpora standartních Webových prohlížečů a HTML5 inventarizace a možnost sledování stavu jednotlivých komponent, včetně úrovní FW real time sledování vytíženosti CPU, paměti a spotřeby, možnost Power cappingu možnost asistované instalace OS bez dalších nástrojů, médií, ISO apod. podpora REDFISH a RESTAPI skriptů nejvyšší licence pro správu serveru bez jakéhokoli omezení funkcionalit/doby/provozu/počtu spravovaných serverů kompatibilní s doposud používanými nástroji |  |
| Zabezpečení | TPM chip 2.0 |  |
| Vybavení racku | beznástrojové vysouvací lyžiny, pořadač kabelů |  |
| Software | 1x předinstalovaný Windows Server 2019 ve verzi Datacenter s licenčním pokrytím |  |
| Záruka | minimálně 5 let NBD s možností rozšířit až na 7 let s nahlašování závady v českém jazyce přímo u výrobce |  |
| Podporované OS | Microsoft Windows Server 2016 and 2019 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7 and 8 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 and 15 VMware vSphere (ESXi) 6.5, 6.7, and 7.0 |  |
| Porty | VGA a 2x USB na čelní i zadní straně serveru jedno z čelních USB může sloužit také pro přístup na servisní procesor serveru volitelný 1x sériový port DB-9 |  |
| PCIe sloty | minimálně 6 PCIe slotů + dedikovaný slot pro RAID řadič |  |

| Parametr | Požadováno | Splněno (ANO/NE a čím je to splněno) |
| --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |
| Model |  |  |
| P/N |  |  |
| Provedení | server pro osazení do standardního 19" racku velikost 1U |  |
| CPU | 1x procesor nejnovější generace s minimálně 8Core a frekvencí 2.1 GHz minimální výkon dle benchmarku SPEC CPU2017 CINT2017 Base result minimálně 7.83 CFP2017 Base result minimálně 67.1 |  |
| RAM | minimálně 48GB DDR4 operační paměti TruDDR4 rychlost paměťových modulů minimálně 2933MHz |  |
| HDD/SSD | minimálně 12x 2,5“ HDD/SSD z toho 2x SSD 2.5" minimálně o velikosti 240GB Hot Swap SSD pro instalaci operačního systému Linux |  |
| Raid řadič | 12Gb interní RAID řadič osazený do dedikovaného interního slotu podpora RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 |  |
| LAN | minimálně 2x 10 Gb Ethernet integrovaný na základní desce s SFP+ moduly včetně minimálně 2x 5 m propojovací kabely pro konektivitu k CISCO SG350XG-24F |  |
| FC | osazeno minimálně 1x FC HBA dual - port kompatibilní s QLogic stávajícími FC HBA v PCIe |  |
| Napájení | plně redundantní výkon zdroje musí zabezpečit chod serveru bez degradace výkonu |  |
| Správa serveru | vzdálené správa s dedikovaným vlastním portem a možností převzít plně vzdálené ovládání serveru možnost přesměrování management portu pomocí NSCI na jinou síťovou kartu možnost vzdáleného mountování ISO image možnost sdílet jednu virtuální konzoli až šesti uživateli podpora standartních Webových prohlížečů a HTML5 inventarizace a možnost sledování stavu jednotlivých komponent, včetně úrovní FW real time sledování vytíženosti CPU, paměti a spotřeby, možnost Power cappingu možnost asistované instalace OS bez dalších nástrojů, médií, ISO apod. podpora REDFISH a RESTAPI skriptů nejvyšší licence pro správu serveru bez jakéhokoli omezení funkcionalit/doby/provozu/počtu spravovaných serverů kompatibilní s doposud používanými nástroji |  |
| Zabezpečení | TPM chip 2.0 |  |
| Vybavení racku | beznástrojové vysouvací lyžiny, pořadač kabelů |  |
| Záruka | minimálně 5 let NBD s možností rozšířit až na 7 let s nahlašování závady v českém jazyce přímo u výrobce |  |
| Podporované OS | Microsoft Windows Server 2016 and 2019; Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7 and 8; SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 and 15; VMware vSphere (ESXi) 6.5, 6.7, and 7.0 |  |
| Porty | VGA a 2x USB na čelní i zadní straně serveru jedno z čelních USB může sloužit také pro přístup na servisní procesor serveru volitelný 1x sériový port DB-9 |  |
| PCIe sloty | minimálně 3 PCIe slotů + dedikovaný slot pro RAID řadič |  |