PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, STÁTNÍ PODNIK

Se sídlem Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 00007536

DIČ CZ00007536

Oprava příkopu „M“ na vnitřní výsypce a příkopu „P6 – 1“ pod obcí Roudníky

Červenec 2020

- Identifikační údaje

Stavba:                         Opravy příkopů – M na vnitřní výsypce, P6 - 1 pod obcí Roudníky

Místo stavby:             Vnitřní výsypka bývalého lomu Chabařovice, svahy Roudníky

Kraj:                             Ústecký

Investor:                     Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2

Chlumec 403 39

Projektant:                 Jakub Krejčí, technický pracovník

Stupeň:                       Zjednodušená dokumentace pro realizaci

Datum:                       Červenec 2020

- Úvod

Vodohospodářskou soustavu jezera Milada tvoří mimo jiné rozsáhlá síť odvodňovacích příkopů, které slouží zejména k odvedení srážkových vod do jezera Milada, na východní straně hlavně do Modlanského potoku a následně do řeky Bíliny.

- Z důvodů činnosti černé zvěře a narůstání náletových stromů, dochází k poškozování a zanášení odvodňovacích příkopů.

Vlivem těchto příčin dochází k nežádoucímu zatékání srážkových vod do tělesa výsypky popřípadě dalších svahů jezera Milada

Stavba je rozdělena do dvou částí:

- Příkop „M“ na vnitřní výsypce

- Příkop „P6 - 1“ na svahu Roudníky

- Popis současného stavu

Příkop „M“ na vnitřní výsypce

Příkop slouží k odvodnění louky a svahů pod komunikací na vnitřní výsypce. Příkop začíná osově zhruba uprostřed louky a vede k Modlanskému potoku a komunikaci IZS, kde byl nově zbudován propustek pod oběma objekty. Následně od komunikace IZS vede dál až do jezera Milada. Příkop je ve své první části v délce cca 280 metrů poničen od černé zvěře a má narušeno vystrojení koryta.

Příkop „P6 – 1“ na svahu Roudníky

Příkop slouží k převedení vody z koryta Modlanského potoka do protieutrofizační nádrže, kde se voda zadržuje a složení vody Modlanského potoka sedimentuje na dně nádrže. Tato nádrž slouží jako biotop. Příkop je ve své první části v délce cca. 90 metrů znečištěn od náletů a je postižen místními poklesy.

- Návrh technického řešení

Návrh technického řešení je následující:

Příkop „M“ na vnitřní výsypce

Dojde k odstranění poničeného vystrojení příkopu v podobě drátokamenných košů v celé ploše příkopu do hloubky cca. 250 mm a délky cca. 280 metrů. Následně se koryto vyrovná stěrkodrtí frakce 0 - 16(32) mm tloušťky cca. 50 mm. Poté se štěrkodrť překryje hydroizolační geomembránou tloušťky 1 mm a šířky 3 m. Pohoz dna příkopu bude z hrubého kameniva frakce 32 - 63 mm tloušťky 200 mm.

Příkop „P6 – 1“ na svahu Roudníky

Dojde k odstranění poničeného vystrojení příkopu v podobě kamenného záhozu v celé ploše příkopu do hloubky cca. 250 mm a délky cca. 90 metrů a příkop bude vyspádován. Následně se koryto vyrovná stěrkodrtí frakce 0 - 16(32) mm tloušťky cca. 50 mm. Poté se štěrkodrť překryje hydroizolační geomembránou tloušťky 1 mm a šířky 3 m. Pohoz dna příkopu bude z hrubého kameniva frakce 32 - 63 mm tloušťky 200 mm.

Řez příkopů „M“ a „P6 - 1“

Ortofoto mapa konkrétních příkopů:

Fotodokumentace stavu příkopů:

Příkop „M“

Příkop „P6 – 1“