Specifikace kontejnerových sestav (A + B)

A) SESTAVA KONTEJNERŮ 6055 x 6010 x 2820 mm, vnitřní výška 2500 mm

Sestava obsahuje: celkem 2 ks kontejnerový modul 6055 x 3000 x 2820 mm, vnitřní výška 2500 mm.

Provedení kontejneru:

Základní modul kontejneru: 6055 x 3000 x 2820 mm, vnitřní výška 2500 mm. Ocelový rám, svařený z profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými rohovými prvky s otvory pro manipulaci. Ocelový rám je opatřen antikorozním nátěrem. Kontejner není opatřen otvory pro ližiny vysokozdvižného vozíku.

Standardní izolace (podlaha/stěny/strop): 100/80/100 mm

Podlaha: pozinkovaný plech tl. 0,55 mm vsazený do ocelového rámu, minerální vlna tl. 100 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, PE – fólie (parotěsná zábrana), voděodolná dřevotřísková deska V 100 tl. 22 mm, PVC podlahová krytina – šedá, mramorovaná, tl. 1,4 mm.

Nosnost (zatížení) podlahy: standardně 250 kg/m2.

Stěny: lakovaný trapézový pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, minerální vlna tl. 80 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, dřevěné hranoly, PE – fólie (parotěsná zábrana), omyvatelná laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílé barvy, vsazená do plastových profilů bílé barvy. U podlahy a stropu okopové lišty bílé barvy.

Vnitřní příčky: omyvatelná laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílé barvy, vsazená do plastových profilů bílé barvy, bez tepelné izolace. U podlahy a stropu okopové lišty bílé barvy.

Střecha: nelakovaný pozinkovaný trapézový plech tl. 0,8 mm, minerální vlna tl. 100 mm, dřevěné hranoly, PE – fólie (parotěsná zábrana), podhled omyvatelná laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílé barvy, vsazená do plastových profilů. Svod vody PVC trubkami v rohových sloupech.

Nosnost (zatížení): standardně 150 kg/m2.

Vnější dveře:

- vnější dveře ocelové – pozinkovaný plech, plné, tepelně izolované, průchozí rozměr 	- 2 ks
Popis: 810 x 1970 mm, lakované v barvě kontejneru, vnitřní strana bílá,s kováním klika/klika a zámkem s cylindrickou vložkou,

Vnitřní dveře:

- vnitřní dveře dřevěné standardní, plné, bílé 800 x 1970 mm,		- 3 ks

Popis: opatřené kováním klika/klika a zámkem s cylindrickou vložkou.

Okna:

- plastová, s izotermickým sklem U = 1,0W/m2K, z obou stran bílá	-4 ks

Popis: okno jednokřídlé 1200 x 1200 mm, otvíravé, sklopné.

Elektroinstalace: 3x400/230 V, 50 Hz, TN-S,

dle ČSN 33 2130 ed.3, souboru norem ČSN 33 2000, ČSN 50 174 a ČSN 7308XX.

Dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, článek ZA.4 - prostory normální.

tažená ve stěnách kontejneru, se samostatným rozvaděčem, zapuštěnými vypínači a zásuvkami.

Instalace je tažena ve stěnách kontejnerových modulů, propojení mezi kontejnery ve stěně.

Rozmístění rozvaděče, vypínačů, zásuvek, světel apod. dle situačního nákresu.

- rozvaděč na omítku 12 MOD, IP40 (nebo obdobný)						- 2ks

- proudový chránič 40/4/003, dI=30 mA							- 2 ks

- jističe:

- vypínače a zásuvky dle půdorysu

- svítidlo LED 37 W										- 6 ks

- svítidlo LED 18 W										- 2 ks

- přívod elektrického proudu – venkovní nástěnná krabice se svorkovnicí,	- 2 ks

umístěná u sloupu a dolního rámu kontejneru,

přívodní kabelové vedení v kontejneru, kabel CYKY-J 5x4

Dodávka a instalace datových sítí:

- Kabeláž datových sítí bude tažena v PVC ohebné trubce, instalované ve stěně

- Datová zásuvka dvojitá 2x RJ45, Cat.6, umístění dle půdorysu				- 2 ks

- Datový kabel UTP drát Cat.6, 2 páry

- Datové kabely (4x) UTP /nestíněné/, Cat.6, ukončené konektory RJ45, Cat.6 v prostoru datových přesah dat. kabelů cca 0,5m

- Datový rozvaděč 										- 2 ks

Vytápění:

- kontejner je vybaven závěsným stěnovým konvektorem 500 W, IP24,			- 2 ks

s vestavěným termostatem (se samostatným jištěním a samostatnou zásuvkou)

- kontejner je vybaven závěsným stěnovým konvektorem 2000 W, IP24,			- 2 ks

s vestavěným termostatem (se samostatným jištěním a samostatnou zásuvkou)

Klimatizace:

Dělená klimatizace (nebo obdobná dělaná klimatizace, bude případně upřesněno)

Venkovní jednotka cca 2,6-3,5 kW k nástěnné standard split, invertor				- 2 ks

Vnitřní nástěnná jednotka cca 2,6-3,5 kW, standard split					- 2 ks

Součástí dodávky je samostatně jištěný přívod elektrické energie k vnitřní klimatizační jednotce, jistič 10A/1C, kabelové vedení CYKY-J 3x1,5, stěnová výztuha pro montáž vnitřní split jednotky.

Vnější jednotka bude umístěna na střeše kontejneru, nebude opatřena krytem proti odcizení apod.

Vnitřní nástěnné jednotky jsou standardně vybaveny infra ovladači, nelze dokoupit nástěnný ovladač.

Dodávka a instalace dělené klimatizace bude realizována cca do 7 pracovních dnů na místě dodání kontejneru /sestavy kontejnerů/ po připojení kontejneru /kupujícím/ k přívodu elektrické energie, v dohodnutém termínu. Dodatečná instalace klimatizační jednotky není případným prodlením s dodávkou.

Ostatní vybavení:

- v sestavě jsou kontejnery mezi sebou utěsněny gumovým těsněním, sešroubovány pozinkovanými šroubovými spoji, propojeny PE zemnícími propojkami a opatřeny šrouby pro přizemnění M10.

Povrchová úprava:	provedení jednobarevné, barevný odstín dle přání zákazníka

provedení dvoubarevné za příplatek (+2.000,- Kč / 1 kontejnerový modul)

Dispoziční řešení: 	dle přiloženého nákresu

B) SESTAVA KONTEJNERŮ 20075 x 2435 x 2820 mm, vnitřní výška 2500 mm

Sestava obsahuje :

1 ks kontejnerový modul 6055 x 2435 x 2820 mm, vnitřní výška 2500 mm

2 ks kontejnerový modul 7000 x 2435 x 2820 mm, vnitřní výška 2500 mm

Provedení kontejneru:

Základní modul kontejneru: 6055(7000) x 2435 x 2820 mm, vnitřní výška 2500 mm. Ocelový rám, svařený z profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými rohovými prvky s otvory pro manipulaci. Ocelový rám je opatřen antikorozním nátěrem. Kontejner není opatřen otvory pro ližiny vysokozdvižného vozíku.

Standardní izolace (podlaha/stěny/strop): 100/80/100 mm

Podlaha: pozinkovaný plech tl. 0,55 mm vsazený do ocelového rámu, minerální vlna tl. 100 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, PE – fólie (parotěsná zábrana), voděodolná dřevotřísková deska V 100 tl. 22 mm, PVC podlahová krytina – šedá, mramorovaná, tl. 1,4 mm.

Nosnost (zatížení) podlahy: standardně 250 kg/m2.

Stěny: lakovaný trapézový pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, minerální vlna tl. 80 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, dřevěné hranoly, PE – fólie (parotěsná zábrana), omyvatelná laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílé barvy, vsazená do plastových profilů bílé barvy. U podlahy a stropu okopové lišty bílé barvy.

Vnitřní příčky: omyvatelná laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílé barvy, vsazená 
do plastových profilů bílé barvy, bez tepelné izolace. U podlahy a stropu okopové lišty bílé barvy.

Střecha: nelakovaný pozinkovaný trapézový plech tl. 0,8 mm, minerální vlna tl. 100 mm, dřevěné hranoly, PE – fólie (parotěsná zábrana), podhled omyvatelná laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílé barvy, vsazená do plastových profilů. Svod vody PVC trubkami v rohových sloupech.

Nosnost (zatížení): standardně 150 kg/m2.

Vnější dveře:

- vnější dveře ocelové – pozinkovaný plech, plné, tepelně izolované, průchozí rozměr 	- 1 ks
Popis: 810 x 1970 mm, lakované v barvě kontejneru, vnitřní strana bílá, s kováním

klika/klika a WC zámkem s cylindrickou vložkou.

- vnější dveře ocelové – pozinkovaný plech, plné, tepelně izolované, průchozí rozměr 	- 2 ks
Popis: 810 x 1970 mm, lakované v barvě kontejneru, vnitřní strana bílá, s kováním

klika/klika a zámkem s cylindrickou vložkou.

Vnitřní dveře:

- vnitřní dveře dřevěné standardní, plné, bílé 800 x 1970 mm,		- 3 ks
Popis: opatřené kováním klika/klika a zámkem s cylindrickou vložkou.

Okna: plastová, s izotermickým sklem U = 1,0W/m2K, z obou stran bílá

- okno jednokřídlé 1200 x 1200 mm, otvíravé, sklopné,					- 7 ks

opatřené venkovní pozinkovanou mříží – nepožadujeme,

opatřené vnitřní žaluzií bílé barvy – nepožadujeme,

opatřené venkovní plastovou roletou – nepožadujeme.

Výška parapetu oken standardně 850 mm.

- okno jednokřídlé 600 x 600 mm, sklopné, s ornamentním sklem (odvětrání WC)		- 1 ks

- okno jednokřídlé 600 x 600 mm, sklopné,							- 1 ks

Výška parapetu oken standardně 1450 mm.

Elektroinstalace: 3x400/230 V, 50 Hz, TN-S,

dle ČSN 33 2130 ed.3, souboru norem ČSN 33 2000, ČSN 50 174 a ČSN 7308XX.

Dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, článek ZA.4 - prostory normální.

- tažená ve stěnách kontejneru, se samostatným rozvaděčem, zapuštěnými vypínači a zásuvkami.

Instalace je tažena ve stěnách kontejnerových modulů, propojení mezi kontejnery ve stěně.

Rozmístění rozvaděče, vypínačů, zásuvek, světel apod. dle situačního nákresu.

- rozvaděč na omítku 12 MOD, IP40 (nebo obdobný)						- 1 ks

- proudový chránič 40/4/003, dI=30 mA							- 1 ks

- jističe:

- vypínače a zásuvky dle půdorysu

- svítidlo zářivkové 2x36 W, IP40, VM 236 KL, EVG						- 8 ks

- svítidlo žárovkové kulaté 60 W, IP44							- 1 ks

- přívod elektrického proudu – venkovní nástěnná krabice se svorkovnicí,	- 1 ks

umístěná u sloupu a dolního rámu kontejneru,

přívodní kabelové vedení v kontejneru, kabel CYKY-J 5x4

Dodávka a instalace datových sítí:

- kabeláž datových sítí bude tažena v PVC ohebné trubce, instalované ve stěně

- datová zásuvka dvojitá 2x RJ45, Cat.6, umístění dle půdorysu				- 2 ks

- datový kabel UTP drát Cat.6, 2 páry

- datové kabely (4x) UTP /nestíněné/, Cat.6, ukončené konektory RJ45, Cat.6 v prostoru datových přesah dat. kabelů cca 0,5m

- datový rozvaděč 										- 2 ks

Vytápění:

- kontejner je vybaven závěsným stěnovým konvektorem 500 W, IP24,			- 1 ks

s vestavěným termostatem (se samostatným jištěním a samostatnou zásuvkou)

- kontejner je vybaven závěsným stěnovým konvektorem 1000 W, IP24,			- 2 ks

s vestavěným termostatem (se samostatným jištěním a samostatnou zásuvkou)

- kontejner je vybaven závěsným stěnovým konvektorem 2000 W, IP24,			- 3 ks

s vestavěným termostatem (se samostatným jištěním a samostatnou zásuvkou)

Sanitární vybavení:

- Chemické WC	- 1 ks

- držák toaletního papíru	- 1 ks

- umyvadlo s kohoutkem na studenou vodu	- 1 ks

- zrcadlo, věšák (háček)	- 1 x

- zásobník na vodu 25 l	- 1 ks

- zásobník na odpadní vodu 25 l	- 1 ks

Ostatní vybavení:

- v sestavě jsou kontejnery mezi sebou utěsněny gumovým těsněním, sešroubovány pozinkovanými šroubovými spoji, propojeny PE zemnícími propojkami a opatřeny šrouby pro přizemnění M10.

Povrchová úprava:	provedení jednobarevné.

Dispoziční řešení: 	dle přiloženého nákresu.

Hmotnost kontejneru /1 modulu: cca do 3.300 kg

(orientační informace jen pro účely zajištění jeřábu s čtyřbodovým uchycením, čtyřháčkem).

Usazení kontejneru / kompletace sestavy kontejnerů:

Kontejnery se pokládají na rovný zpevněný podklad nebo základové pásy (patky). Na manipulaci je potřebný jeřáb.

Kompletací sestavy kontejnerů se rozumí přiměřené ustavení kontejnerových modulů na předem připravené základové pásy. Propojení jednotlivých modulů přívody elektrické energie a propojení uzemňovacími propojkami.

Součástí dodávky je i samostatná výchozí tlaková zkouška těsnosti vodoinstalace sanitárního kontejneru provedená ve výrobním závodě ve Městě Albrechticích. Tlakovou zkoušku vodoinstalace a následné případné dotěsnění po připojení kontejnerů k rozvodům si musí provést zákazník provést sám a na vlastní náklady (odstranění netěsností vzniklých při přepravě a vykládce kontejnerů).

K sestavě kontejnerů je nutné přivést samostatně jištěný přívod elektrické energie a provést přizemnění dle ČSN.